УГОЛЬНЫЙ КОТЕЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ  С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА

EKO – KWP 15     □

EKO – KWP 25     □

EKO – KWP 38     □

ИНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ  ПАСПОРТ

Завод нагревательных устройств „Elektromet”

48-100 Глубчице, Голушовице, 53, тел. 077 / 471 08 10, факс 077/ 485 37 24

elektromet@elektromet.com.pl, www.elektromet.com.pl

Перед установкой и пуском котла центрального отопления просим подробно ознакомиться с настоящей Инструкцией установки и обслуживания и Условиями гарантии.

Содержание:

1. Предназначение…………………………………………………		2

2. Технические данные котла………………………………………	2

3. Опись котла……………………………………………………………….		3

3.1 Конструкция………………………………………………………………		3

3.2 Регулирование и защиты......………………………………………..		4

3.3 Оборудование котла………………………………………………….	5

4. Установка и монтаж котла в котельной …………………………  	5

4.1 Установка котла………………………………………………………  	6

4.2  Применение смешивающих клапанов…………………………..       6

5. Пуск котла   ……………………………………………………………  	9

5.1 Контрольные действия перед пуском					9

5.2 Пуск котла…………………………………………………………  	9

6. Выключение котла………………………………………………… 	10

7. Эксплуатация и консервация котла					11

Приложение №1:

Инструкция микропроцессорного управление  R-501…............	13

Электросхема ………………………………………………………..		18

Гарантийный паспорт  котла……………………………………………	19

Фирма ELEKTROMET имеет в продвижной оферте и рекомендует применять трехходовые и четырехходовые клапаны для увеличения жевучести и эффективности работы котлов EKO-KWP.

1. Назначение

Котлы EKO-KWP предназначены для работы в водосистемах  центрального отопления открытой системы особняков  и несколькосемейных домов, небольших центров отдыха, мастерских  и пр., имеющих   предохранения согласно с требованиями нормы  PN-91/B-02413.

Преимущества котла :

- высокая эффективность,

- экономическая эксплуатация,

- механический подвод топлива,

- автоматическая работа на основании программированного  контролера с возможностью подключения датчика теплой воды (на оснащении котла) и комнатного термостата  ,

- простое, быстрое обслуживание и консервация,

- низкий уровень выброса вредных существ.

2. Технические данные котла .

Котел назначен для сжигания каменного угля  типа 31.2 грануляции

5÷25 мм (эко-горошек).

Параметры топлива:

- грануляция 5 ÷ 25 мм,                                                - зольность макс. 10%,

- рекомендованная топливная ценность около 27 MJ/

- максимальная влажность 15%, (мин.23 MJ/кг)

Taб. 1. Размеры и эксплуатационные данные котла при сжигании каменного угля  с топливной ценностью  28,8 MJ/кг.

3. Опись котла

3.1. Конструкция

Корпус котла (1) вместе с теплообменником  (2) является безотказной из стальных листов соответственно 4 и 5 мм конструкцией. Топливо поступает в котел при помощи червячного механизмом подачи  (3) приводимого моторедуктором (4) из герметического контейнера  (5) (крышка уплотнена прокладкой) находящейся с правой стороны  так наз.  „правый котел” или левой стороны корпуса  так наз. „левый котел”. Сжигание угля происходит в нижней части камеры сжигания на колосниковой решетке  (6). основанной на реторте и смесителе воздуха (11) оснащенных соответствующими каналами, подводящими воздух для сжигания  от вентилятора вторичного воздуха (7).

Для правильного сжигания и защиты теплообменника от непосредственного влияния пламени, над колосниковой решеткой находится дефлектор (8).

Верхнюю часть теплообменника  составляют три уровня перегородок с соответствующими формами каналов сгораемых газов, рулем дутья (10) и четырьмя  завихрителями (9). увеличивающими прием тепла из топочных газов.

Дымовой боров (15) с регулировочной перегородкой (14) и присоединительными концами воды (17) и (18) находятся на задней стенке  котла. Спереди котел имеет три дверцы (13), дающие легкий доступ к внутренности котла для его разжигания, очистки, удаления золы из зольника (12). Под дымовым боровом и на передней стенке смешивателя воздуха  находятся дополнительные смотровые крышки (16), дающие возможность очистки этих мест. Для уменьшения потерь тепла корпус  котла а также дверцы и клапаны изолированы минеральной изоляцией (19). Внешний покров котла выполнен из стальной жести, покрытой прочным порошковым лаком (20).

Котел управляется автоматически при помощи микропроцессорного контроллера типа R-501, находящегося на панели управления (21) на верхней части корпуса. Присоединительная коробка  (22) с главным выключателем и предохранителями находится на боковой стенке корпуса.

Схема конструкции котла представлена на рис .1

1 – корпус котла                                                 14 –регулировочная перегородка

2 – теплообменник                                             15 – дымовой боров

3 – червячный питатель                                     16 –контрольные крышки

4 – моторедуктор                                                17 – подключения воды нагр .- вых.

5 – контейнер топлива                                       18 – подключ. воды нагр.- возвращение

6 – колосниковая решетка                                 19 –минеральная изоляция

7 – вентилятор вторичного воздуха                   20 – корпус

8 – дефлектор                                                      21 – панель управления

9 – завихрители                                                    22 – присоединительная коробка

10 – регулятор тяги                                                23- термометр

11 – смешиватель                                                  24 – предохранительный шплинт

12 -  зольник                                                           25 – гак для завихрителей

13 -  дверца                                                            26 - спуск

Рис. 1.   Схема конструкции  котлов тип EKO–KWP 15, 25 i 38

3.2. Регулирование и предохранения

Котел оснащен микропроцессорным контролером  R-501, который регулирует работу котла, управляя питателем подачи угля, вентилятором  вторичного воздуха, насосом  ц.о. и насосом теплой воды на основании указания

- сенсора температуры нагревательной воды  на выходе котла;

- сенсор температуры потребительской воды (находится на оснащении котла, см. приложение 1)

- комнатного термостата, (можно подкл., см. прилож. 1)

- сенсора температуры питателя топлива и аварийного термостата и программированной заводской установки и установки потребителя.

Подробное описание обслуживания и работы контролера R-501 находится в приложении 1.

ВНИМАНИЕ! Схема электрических подключений контролера находится на внутренней стороне прикрытия присоединительной коробки и настоящей инструкции.

Аварийный термостат STB находится в присоединительной коробке  панели управления и является дополнительным предохранением котла перед перегревом путем постоянного выключения вентилятора вторичного воздуха  и червячного питателя ( до момента ручного включения STB).  Изготовитель устанавливает температуру  термостата на 95ºC, т.е. на 10 ºC выше от максимальной  возможной для установки температуры котла. После выключения аварийным термостатом его включение заново  возможно лишь после состояния температуры ниже    85ºC (что сигнализируется  экранным пультом действительной температуры котла вместо двух черт, появляющихся после превышения температуры  85ºC). Для повторного включения STB на  коробке присоединений следует открутить пластмассовую заглушку и при помощи изолированной отвертки нажать пружинистую кнопку до момента услышанного характерного щелчка. После каждого выключения STB следует обязательно  проанализировать и установить  причину перегрева котла и только после ее устранения повторно включить  STB.

Сенсор температуры на защитном кожухе червячного питателя – в случае поворота назад пламени (жара) на питатель сенсор передает сигнал контролеру котла, который выключает вентилятор воздуха для сжигания и вызывает работу питателя для удаления жара из питателя в камеру сгорания. Это предохранение действует лишь тогда, если котел питается электроэнергией.

Шплинт ø 5 мм – находящийся на конечной части червячного питательного вала. Возможная блокировка червячного питателя вызывает срезание вышеупомянутого шплинта, охраняя двигатель перед пережогом.

3.3. Оборудование котла

- Инструкция установки и обслуживания вместе с Гарантийным паспортом котла,

- Технико-пусковая документация и гарантийные карточки моторедуктора и вентилятора вторичного воздуха,

- сенсор температуры потребительской воды и капиллярный термометр,

- вихрители  газов сгорания   -    4 шт.

- зольник;

-  кочерга, крюк для  крепления дроссельной заслонки газов сгорания, скребок,

- шплинты ø5 x 70 (для предохранения червячного питателя )  - 2 шт.,

- предохранитель 2A    - 2 шт.,

- чугунная колосниковая решетка – 13 элементов  (EKO-KWP 25 и 38) – дополнительное оборудования за доплатой  12 элементов (EKO-KWP 15).

ПРИМЕЧАНИЕ: Изготовитель оставляет за собой право возможных конструкционных изменений котла в рамках модернизации изделия без обязательного учета их в настоящей инструкции.

4. Постановка и установка котла в котельной

Котел как устройство сжигающее твердое топливо должен быть установлен согласно с требующими правилами, лучшего всего соответствующей установочной фирмой, которая отвечает за правильность установки котла, гарантирующей безаварийную эксплуатацию с сохранением условий гарантии.

В связи с оснащением котла микропроцессорным контролером и другими электронными системами установка и эксплуатация котла возможна только в помещении  с положительной температурой. Также загрузка контейнера замерзшим углем может вызвать кратковременное выключение котла сенсорами температуры  на кожухе червячного питателя  - в случае его охлаждения до уровня отрицательной температуры.

Отопительная установка котла должна быть выполнена  по проекту:

a/ установки центрального отопления.

Важным является соблюдение безопасного расстояния от легковоспламеняющихся  материалов. Котел допускается к эксплуатации лишь  в системе открытого отопления;

б/ электрической сети.  Котел предназначен для подключения  напряжения 230V/50Hz.

в/ дымовой трубе. Подключение котла к дымовой трубе может быть произведено на основании разрешения предприятия по эксплуатации дымопроводов. Требуемая тяга  дымопровода: 10 ÷ 25 Pa.

г/ установки отопления  центрального отопления.

4.1. Постановка котла

A. Котел вместе с контейнером  поставить на несгораемом основании на теплоизоляционной плите с выступами не менее 2 см за основание котла.  Если котел поставлен в подвале рекомендуем поставить его на бетонном повышении на 5-10 см. Котел следует выровнять и при помощи регулировочного болта соответственно длину  подпоры контейнера.

Б. котел следует поставить согласно с правилами строительства котельной с  обеспечением удобного доступа к котлу во время его обслуживания и очистки. В этом случае следует сохранить минимальные расстояния не меньше чем:

- от задней стены около 50 см,

- от боковой стены по стороне контейнера  около 100 см (это дает возможность вытянуть червяка),

- от боковой стены по стороне корпуса котла  около 40 см,

- перед котлом около 100 см.

В. Другие рекомендации:

- высота помещения котельной должна иметь не менее 2,2 м. В существующих зданиях допускается высота помещения котельной 1,9 м при гарантированной  правильной вентиляции  (приточная вентиляция - вытяжная вентиляция),

- приточная вентиляция  должна происходить  при помощи не закрытого отверстия сечением минимум 200 см2 с выходом 1,0 м над уровнем пола. Вытяжная вентиляция  должна быть сделана  при помощи вытяжного канала из невоспламеняемого  материала  диаметром 14х14 см с входным отверстием под перекрытием помещения котельной. Вытяжной канал должен быть выведен над крышу. На вытяжном канале не следует помещать устройств для закрывания.

- сечение дымопровода должно быть не менее чем 20 x 20 см,

Хранение топлива:

- продуктивное сжигание обеспечивает топливо с небольшой влажностью. Уголь, таким образом, следует хранить в подвале или предназначенном для этого навесе. Нельзя загружать котла промороженным углем.

- расстояние между котлом и находящемся топливом должно иметь не менее 1,0 м или топливо следует складировать в другом помещении.

ПРИМЕЧАНИЕ :

Сеть центрального отопления, подключенная к котлу, должна быть оснащена спусковым клапаном, который должен находиться в ближайшем пункте как можно ближе котла.

4.2. Применение смешивающих клапанов

Смешивающие клапана дают возможность  частичного смешивания горячего греющего фактора, выходящего из котла (питание) с охлажденной водой, возвращающейся из отопительной установки (возврат). Таким способом избегая    „холодного возврата” - эти клапана являются дополнительной защитой котла от коррозии и создают условия для его экономной эксплуатации при увеличенных параметрах, особенно в периоды небольшого потребления тепла.

И так:

- применение четырехходового клапана дает возможность поворачивания части греющего фактора высокой температуры обратно в котел и повышение таким образом чрезмерно выходящей воды на возврате. Эта процедура в значительной мере предохраняет явление орошения стенок теплообменника   и способствует дальнейшей живучести котла,

- удерживание повышенной температуры греющего фактора  в котельной цепи, созданной четырехходовым клапаном, дает возможность более эффективного  использования возможностей котла для подогрева теплой бытовой воды,

- применение трехходовых клапанов дает возможность разделения греющего фактора с возможностью полной его отсечки, например, в летний период во время подогревания только потребительской воды.

В качестве примера схемы  установки с использованием клапанов смешивания воды с объяснениями их функций представлено на Рис.2 ÷ 4.

Четырехходовой  смешивающий клапан

Четырехходовой клапан  объединят преимущества регулировки температуры в нагревательной циркуляции  и повышения температуры циркуляции в котле.

Трехходовой смешивающий клапан

Трехходовой клапан дает возможность  регулировки температуры воды, питающей нагревательную установку при постоянном объемном течении. Течение через котел  регулируется от 0% до 100%.

Рис. 4 Пример схемы подключения  котла нагревной системы к нагревательной установке ц.о.  и ц .п.в. с использованием четырехходового  смешивающего клапана

5. Пуск котла

Запуск котла должен быть проведен монтажником или потребителем после предыдущего подробного ознакомления с инструкцией обслуживания котла  и контролера, а также с условиями гарантии.

5.1. Контрольные действия перед первым и следующим пуском котла.

a) Перед пуском котла следует систему ц.о. наполнить водой.

Вода для системы отопления должна быть чистой, без примесей таких веществ как масло, растворители или другие агрессивные химические средства. Вода не может быть „твердой” ( с солями известняка). Если вода не является низкой твердости, следует ее химически смягчить до 7º dH (градусы немецкие).

Рекомендуется, чтобы перед наполнением подготовленной водой, установку прополоскать чистой водой для устранения загрязнений, которые могли бы нарушит работоспособность котла.

Нагревательные системы  с открытым с расширительным баком позволяют на непосредственный контакт нагревательной воды с воздухом, во время отопительного сезона наступает ступенчатое испарение воды.

В период отопительного сезона следует удерживать постоянный объем воды  в системе и обращать внимание на то, чтобы нагревательная система была деаэрирована. Воды в системе и котле не следует менять, если этого не требует ремонт или переделка системы. Спуск воды из системы, а потом наполнение системы водой влечет за собой опасность коррозии и образования водного камня.

Если следует добавит воды в систему, дополняем ее исключительно в охлажденный котел, чтобы не вызвать повреждения стального теплообменника.

б) Удалить воздух из нагревательной системы,

в) Проверить, поставлен ли дефлектор  (8),

г)Проверить герметичность нагревательной системы,

д) Проверить подключение к дымоотводу (регулировочная перегородка – открыта),

е) Проверить герметичность смесителя - включаем вентилятор.

Во время контролирования следует точно проверить поверхность стыка:

- вентилятора с боковой стенкой котла,

- вокруг отверстия для чистки смесителя,

- колосниковую решетку со смесителем.

ж) Проверить подключение к электросети.

В гнезде колышек заземления должен быть вверху,  а фаза подключена к левому отверстию.

з) Проверить количество воды в системе ц.о.,

и) Проверить,  открыты ли клапаны между котлом и нагревательной системой,

й) Проверить правильность работы циркуляционного насоса,

к) Поставить завихриватели  газов сгорания согласно с рис. 1.

л) Наполнить топливный контейнер углем.

Перед новым пуском котла следует также проверить проходимость каналов подводов  воздуха к камере сгорания.

5.2. Запуск котла

A. Включить питание котла главным выключателем на коробке присоединения с боку котла (после включения вилки присоединительного провода в электрогнездо с защитным болтом).

На панели управления включить режим РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, см. Приложение 1(диод  „STOP” мигает).

Червячным питателем  наполнить реторту углем до уровня колосниковой решетки (кнопка „+” на панели управления). На вентиляторе вторичного воздуха установить дроссельную заслонку   на ок. 1/3 максимального открытия.

Б. На угле в колосниковой решетке реторты вместить растопку (напр. бумага, сухое дерево, брикетные спиртные растопки и пр.) и поджечь. Кнопкой „-„ на панели управления включить вентилятор вторичного воздуха и дроссельной заслонкой вентилятора установить острое дутье так, чтобы хорошо разжечь огонь, контролируя пламя  через полуоткрытую среднюю дверцу .

Дальше дверцу следует закрыть и подождать несколько минут когда уголь начнет гореть. Когда уголь начинает гореть с небольшими перерывами  и небольшими порциями подавать уголь червячным питателем, контролируя пламя через приоткрытую дверцу. В режиме РУЧНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ получить заданную температуру „n” (напр. 65ºC) -проверить температуру воды возвращающейся в котел.

После стабилизации температуры котла  „n” перейти в режим  РАБОТА (диод „PАБОТА” светится, приспособляя обороты вентилятора вторичного воздуха к количеству подаваемого топлива и условий сжигания так, чтобы наступала пересыпка не сгоревшего угля с колосниковой решетки и не выступала его нехватка, а температура газов сгорания находилась в пределах 160 ÷ 250ºC.

Установить обороты циркуляционного насоса  ц.о. на такие, чтобы разница температур питательной воды ц.о. и воды возвращающейся в котел составляла10 ÷ 15ºC.

Примечание:

Ориентировочно можно руководствоваться установками с заводских испытаний применения угля калорийностью около   28 MJ/kg, который для котла  EKO-KWP 25  выявили, что:

- установка параметра „d” на „30” что означает, что червячный питатель подавал топливо в течении 30% времени одного цикла, составляющего 120 с (36 с – работа, 84 с - простой ,

- установка дроссельной заслонки на вентиляторе на около 1/3  максимального открытия,

- установка скорости оборотов вентилятора „U” на около 50%,

котел EKO-KWP 25 работал стабильно и при хорошем сжигании (температура газов сжигания в норме, почти не видно дыма, выходящего из дымохода, соответствующий темп подачи угля) получил тепловую мощность около  25 kW.

Котел  EKO-KWP 15 при таких испытаниях обрел тепловую мощность около15 kW при:

- установке параметра „d” на  „18”,

- установке дроссельной заслонки на вентиляторе на около. 1/4 макс. открытия,

- установке скорости оборотов вентилятора  на „U” – 50%.

Котел EKO-KWP 38  достиг тепловой мощности около 38 kW при:

- установке параметра „d” на ок. 43%,

- установке дроссельной заслонки на вентиляторе на ок. 40%макс. открытия,

- установке скорости оборотов вентилятора  на „U” – 50%.

В. Проверить работу котла в нескольких режимах РАБОТА, а дальше ПОДДЕРЖКА

Г. Проверить заново герметичность котла.

Д. Ознакомить потребителя с обслуживанием  котла.

Е. Отметить факт запуска котла в Гарантийном паспорте.

6. Выключение котла

После окончания топливного сезона или при аварийных положениях выключение котла из эксплуатации производится следующим способом:

- перейти на ручной режим работы котла (диод STOP мигает), включить червячный питатель (при выключенном вентиляторе) и открыть дверцу зольника,

- червячный питатель должен быть включен до момента сброса жара угля в зольник,

-выключить контроллера и отключить от электропитания,

- удалить остатки угля и золы из колосниковой решетки и зольника.

Тщательно очистить внутреннюю поверхность котла, дверцу зольника оставить открытой.

ПРИМЕЧАНИЯ :

- Котел могут обслуживать только взрослые лица после ознакомлемия с настоящей инструкцией обслуживания.

Воспрещается пребывание в близости котла  детей без присутствия взрослых

- В случае попадания в котельную  легковоспламеняющихся газов или веществ в газовом состоянии, или во время работ при которых  может возникнуть пожар или взрыв (склеивание, лакировка и тому подобное), котел следует выключить.

- Для растопки котла воспрещается пользоваться легковоспламеняющееся веществами.

- Пламя можно контролировать визуально приоткрывая среднюю дверцу. Следует однако помнить,что во время этого действия существует повышенная опасность проникновения искры в котельную.

После проведения визуального контроля пламени  дверцу следует сразу плотно закрыть.

- Во время эксплуатации котла воспрещается какой-либо перегрев котла

- На котел и поблизости него воспрещается класть легковоспламеняющееся вещества.

- Во время удаления золы из котла легковоспламеняющиеся вещества не могут находится на расстоянии не менее чем 1.5м.

- Котел должен быть эксплуатирован при разнице температур питания и возврата в пределе 10 ÷ 15ºC (отрегулировать обороты циркуляционного насоса ц.о.) с температурой  возврата не менее чем 55ºC.

Во время работы котла при температуре ниже 55ºC. может наступить мочка  стального теплообменника (в особенности возле патрубка возврата и вблизи  канала газов сгорания  перед дымовым бровом), что является причиной увеличения коррозии и сокращения живучести котла.

Для ограничения таких явлений рекомендуется организовать работу котла в высших установках и с применением трехходового или четырехходового клапана  смешивания, см. Рис. 2 ÷ 4.

- После окончания  топливного сезона  котел и дымоход следует тщательно очистить.

Котельная должна находится в чистом и сухом состоянии

Любые манипуляции при электрооборудовании или вмешательства в конструкцию котла категорически воспрещаются.

7. Эксплуатация и консервация котла

1) Следует заботиться постоянным добавлением топлива. Если в топливном  контейнере находится  небольшое количество топлива, следует сразу его добавить Обратить внимание на точное закрытие контейнера после добавки топлива!

2) Объемы топливного контейнера и зольника приспособлены друг к другу. При этой конструкции котла топливо полностью сжигается тогда, когда касается края реторты. Зола опадает в зольник. Камера сгорания чистится сама, а во время посредственного сжигания топлива, зольник следует опорожнять  через каждые два дня (обязательно надевать защитные рукавицы).

3) Во время непрерывной работы котла рекомендуется один раз  в неделю очистить поверхность обмена тепла  корпуса котла (боковые стенки камеры сгорания , горизонтальные перегородки теплообменника, взвихриватели газов сгорания и т.д.) Во время эксплуатации наступает загрязнение поверхности обмене тепла, что снижает эффективность котла и увеличивает расход топлива.

Не следует забывать о очистке смесителя (контрольная дверца 16). Его загрязнение ухудшает кружение воздуха для сжигания в соплах в горелках.

Минимум на 1 час перед очисткой следует котел выключить главным выключателем.

4) Рекомендуется сверху очистить двигатель питателя с приводной муфтой  и вентилятор.

(Потребитель не имеет права снимать крышку вентилятора .Это может делать только работник сервисной фирмы).

Очистку следует производить сухой щеткой. Во время этих работ котел должен быть отключен от электропитания.

5) Если в топливе появляются куски камня, металла, дерева – может наступить блокировка червячного питателя. Двигатель соединен с червячным питателем при помощи приводной муфты со шплинтом. Если наступит перегрузка шплинт будет срезан . Следует в таком случае выключить котел, высыпать топливо из контейнера и устранить преграду. Ось червячного питателя при помощи стального прута установить в таком положении, что в отверстие на оси червяка и в муфте можно было вставить новый шплинт.

Запасные шплинты являются частью стандартного оснащения, Дополнительно двигатель питателя имеет предохранитель перегрузки.

ВНИМАНИЕ: Перед выполнением этих работ следует убедиться​, что котел отключен от электропитания (вилка вынута из гнезда) .

6)Так как в камере сгорания во время работы вентилятора возникает избыточное давление, следует заботиться тщательной герметичностью котла (дверцы камеры сгорания, дверца зольника, отверстие для очистки смесителя, крышка  топливного контейнера  и пр.). Плотность топливного контейнера основана на тщательном  закрытии его крышки и не повреждении резиновой уплотнительной прокладки.

7) Если котел не работает больше 24 часов  (напр., после отопительного сезона) должен быть безусловно очищен, а топливный контейнер и питатель очищены из топлива.

8) Следует использовать воду с низкой твердостью, чтобы  она не превышала 7º dH (семь немецких градусов). Употребление более твердой воды  ведет к отложению котлового камня, снижению эффективности котла и пережогу жести водяной рубашки.

9) Не спускать воды из котла  и сети в летний период.

10) Котел должен быть эксплуатирован  при разнице температур питания и возврата в пределах  10 ÷ 15ºC (отрегулировать обороты циркуляционного насоса  ц.о.) с температурой поворота не меньше чем 55ºC.

Во время работы котла при температуре ниже 55ºC. Может наступить мочка  стального теплообменника (в особенности возле патрубка возврата и вблизи  канала газов сгорания  перед дымовым бровом)., что является причиной увеличения коррозии и сокращения живучести котла.

Для ограничения таких явлений рекомендуется организовать работу котла в высших установках и с применением трехходового или четырехходового клапана  смешивания, см. Рис. 2 ÷ 4.

Отходы, происходящие из электрического и электронного оборудования    (WEEE)

Настоящий продукт не может считаться домашним отходом. Гарантируя правильную утилизацию ты помогаешь в охране натуральной среды. Для получения более подробных информаций, касающихся рециркуляции  настоящего продукта следует связаться с поставщиком услуг  утилизации отходов  или магазином в котором куплен продукт.

# Text boxes

ВНИМАНИЕ! К документации котла приложены технико-пусковые документации и гарантийные талоны на моторедуктор и вентилятор вторичного воздуха, которые следует хранить вместе с Гарантийным паспортом котла

| Параметр | Ед изм. | 15 kW | 25 kW | 38 kW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность | kW | 15 | 25 | 38 |
| Пределы регулирования мощности | kW | 5 - 20 | 7-30 | 12 - 50 |
| Коэффициент полезного действия | % | 85,2 ÷ 86,3 |
| Поверхность нагрева теплообменника | м² | 2,0 | 2,8 | 4,0 |
| Расход топлива при минимальной мощности | кг/ч | ок. 2,5 | ок. 4,0 | ок. 6,3 |
| Минимальный расход топлива | кг/ч | ок. 1,0 | ок. 1,5 | oк. 2,1 |
| Класс |  | 3 |
| Температура газов сгорания | °C | 160 ÷ 250 | 160 ÷ 250 | 160 ÷ 250 |
| Масса котла без воды | кг | 360 | 410 | 550 |
| Водяной объем котла | дм³ | 80 | 108 | 155 |
| Внешний диаметр дымового борова | мм | 160 | 160 | 160 |
| Расстояние дымового борова от основания (C) | мм | 880 | 970 | 1090 |
| Рекомендованное сечение дымохода | см | 16 x 16 | 20 x 20 | 20 x 20 |
| Загрузочное отверстие контейнера | мм | 410x500 | 500 x 600 | 520 x 730 |
| Емкость контейнера | дм³/кг | 155/120 | 180/140 | 275/210 |
| Макс. поступление топлива поср. червячного питательного апарата | кг/ч | oк.12,6 | oк. 12,6 | oк. 14,7 |
| Размеры : ширина полная (A) x глубина(B) x высота (H) | мм | 1220x840x 1240 | 1250x990x 1330 | 1250x1250x1450 |
| Макс. рабочее давление воды | MPa | 0,2 |
| Рекомендованная рабочая температура нагревательной воды | °C | 65 |
| Макс. и мин. температура нагревательной воды | °C | 90/35 |
| Требуемая тяга дымовой трубы | mbar | 0,1 ÷ 0,25 |
| Присоединения котла | Нагревательная вода (выход) |  | Н внеш.1½”- 1 шт., Gвнут. 1” – 2 szt. |
|  | - нагревательная вода (возвращение) |  | нагрев. 1 ½” – 1 штю. |
| Спуск |  | Нагрев. ½” |
| Присоединительное напряжение |  | 1~230V/50Hz TN-S |
| Присоединительная электрическая мощность (вентилятор + передача) | W | 170 |

| Размер [мм] | EKO-KWP 15 | EKO-KWP 25 | EKO-KWP 38 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1220 | 1250 | 1250 |
| B | 840 | 990 | 1250 |
| C | 880 | 970 | 1090 |
| D | 560 | 590 | 590 |
| H | 1240 | 1330 | 1450 |
| G | 480 | 580 | 495 |
| I | 1035 | 1130 | 1250 |

Категорически воспрещается заливать жар водой в камере сгорания.

2

1

3

4

Рис.2. Четырехходовой смешивающий клапан

1 – питание из котла

2 – питание установки

3 – поворот из установки

4 – поворот в котел

Пример установки смешивающего клапана

1

3

2

Рис. 3. Трехходовой смешивающий клапан

1 – питание из котла

2 – питание установки

3 – поворот из установки

Пример установки смешивающего клапана

- Котел

- РадиаторрGrzejnik

- Подогревательrzewacz c.w.u.

- Расширительнвый бакzbiorcze

- Четырехходовой смешивающий клапан

- Возвратный клапан

- Циркуляционный насос

- Насос c.w.u.

- Возвратный клапан

- Термометр